# Vallankumouksellinen eristesaha

# Festoolin uusi akkueristesaha ISC 240 – saatavana

# toukokuusta 2018 lähtien

Festoolin uudella akkueristesahalla ISC 240 sahaat eristeet nopeasti, siististi ja kätevästi. Vallankumouksellista: uusi 18 V:n saha leikkaa joustavat eristeet (esimerkiksi mineraali- ja luonnonkuitueristeet) ja myös polyuretaani- ja polystyreenieristeet sekä kovapintaiset mineraalikuitulevyt nopeasti, tarkasti ja kätevästi. Sahan ergonominen malli ja kevyt paino varmistavat erinomaisen käyttömukavuuden. Erikoisteristä, sitkeävetoisesta EC-TEC-moottorista ja tehokkaista akuista koostuva yhdistelmä takaa nopean työskentelyn ja pitkäkestoisen akun.

Markkinoilla on nykyisin entistä paksumpia eristeitä ja monia erilaisia eristelaatuja: lasi- ja kivivilla, kevyet puukuitueristelevyt, hamppukuitulevyt, polyuretaanilevyt (PUR/PIR) ja polystyreenilevyt (EPS/XPS). "Olemme luoneet uudella akkueristesahallamme täysin uudenlaisen järjestelmän eristeiden työstöön", kertoo Boris Seyfried – uuden sahan tuotepäällikkö. Lasi- ja kivivillalevyjä leikattiin tähän asti tavallisilla eristeveitsillä. Materiaalipaksuuden kasvaessa veitsien käsiteltävyys ja leikkausteho törmäävät rajoihinsa varsinkin suorakulmaisten leikkausten yhteydessä. Siksi monet eristäjät ovat hankkineet kalliita ja sähköjohtoa tarvitsevia koneita, joiden käyttö on usein hankalaa työkalun suuren painon ja koon takia. Myös joustavien luonnonkuitueristeiden työstö on ollut vaikeaa tavanomaisilla ratkaisuilla (esimerkiksi sähköpuukkosahoilla), koska työkalut ovat usein epäkäytännöllisiä ja raskaita eivätkä yleensä mahdollista yhdellä kädellä työskentelyä. Festool on kehittänyt uuden akkueristesahan ISC 240, joka on ainutlaatuisen monikäyttöinen työkalu: se mahdollistaa akkukäyttöisyydellään eristeiden vaivattoman sahauksen työmailla ja ylivoimaisen liikkumavapauden ilman häiritsevää sähköjohtoa. Sen avulla leikkaustyöt onnistuvat kaikkialla, esimerkiksi katolla, telineillä tai lattialla: sen kevyt paino, kumipäällysteiset kädensijat ja tasapainoinen runko mahdollistavat erinomaisen käyttömukavuuden myös yhdellä kädellä sahattaessa. "Uusi sahamme työstää tehokkaasti ja siististi myös vaikeasti leikattavia joustavia luonnonkuitueristeitä, kuten puukuitu- tai hamppukuitueristeitä. Siten luonnonkuitueristeiden työstö nopeutuu ja työkalusta tulee entistä kiinnostavampi ammattilaisille ja asiakkaille."

Uusi akkueristesaha ISC 240 sopii erinomaisesti

- ulko- ja sisäseinien puurunkorakenteiden eristämiseen,

- katon väli- ja alaeristeiden asentamiseen (mineraalivilla ja luonnonkuitueristeet),

- ullakoiden eristämiseen,

- tasakattojen eristämiseen (PUR- ja kivivillalevyt),

- viistokattojen eristämiseen (PUR-levyt),

- julkisivujen eristämiseen (kivi- ja lasivilla).

Monipuolisuus on valttia

Uusi eristesaha on uskomattoman hyödyllinen ja monipuolinen työkalu: sen aaltoterä sopii erinomaisesti joustavien eristeiden (esimerkiksi mineraalivilla ja luonnonkuitu) leikkaamiseen. Haritetun terän ja adapteripöydän avulla akkueristesaha soveltuu polyuretaani- ja polystyreenieristelevyjen ja puristuslujan mineraalivillan sahaukseen. Molempia teriä on saatavana kahtena eri pituutena: 240 ja 350 mm:n leikkuusyvyydellä. Aaltoterä leikkaa eristeen lähes pölyttömästi. "Poistoimuadapterin välityksellä koneeseen voi liittää järjestelmäimurin, joka varmistaa siistin ja terveellisen työskentelyn. Tämä on eduksi varsinkin haritetun terän yhteydessä, koska sillä sahatessa syntyy paljon purua. Pikavaihtojärjestelmän avulla terän voi vaihtaa nopeasti ja kätevästi eri materiaalien ja materiaalipaksuuksien mukaan", kertoo Seyfried. Lisäksi sahan voi muuttaa muutamalla kädenliikkeellä ohjainkiskon ja kulmaohjaimen kanssa puolikiinteäksi sahausasemaksi, joka mahdollistaa viivasuorat ja kulmantarkat toistosahaukset. Uuden sahan kestävä runko ja kumipäällysteet tekevät siitä erinomaisen työkalun vaativaan työmaakäyttöön.

Laaja työkaluvalikoima eristeiden tehokkaaseen leikkaukseen

Tällä uutuudellaan Festool tarjoaa nyt entistä kattavamman työkaluvalikoiman eristeiden tehokkaaseen työstöön: Eristesahat Univers SSU 200 ja IS 330 sopivat erinomaisesti puristusta kestävien puukuitueristeiden sekä polyuretaani- ja polystyreenieristelevyjen työstöön. Tarkat sahaukset alumiinipainevalupöytään integroidun, ohjainkiskon kanssa käytettävän ohjausuran avulla ja maks. 60° jiirisahaukset. Uuden eristesahan ISC 240 myötä Festoolin tuotevalikoima kasvaa kätevällä akkutyökalulla, joka mahdollistaa joustavien mineraali- ja luonnonkuitueristeiden työstön maks. 350 mm leikkuusyvyyteen asti.

SERVICE all-inclusive

Myös uusi akkueristesaha ISC 240 kuuluu kaiken kattavan SERVICE all-inclusiven piiriin. Siihen sisältyy: kolmen vuoden korjauskustannussuoja, kolmen vuoden varkaussuoja, 10 vuoden varaosien saatavuustakuu ja 15 päivän tyytyväisyystakuu. Takuu kattaa työkalun, akut ja laturin. Tähän liittyvät lisätiedot saat nettiosoitteesta www.festool.fi/service

Uusi akkueristesaha ISC 240 on saatavana ammattiliikkeistä toukokuusta 2018 lähtien. Lisätietoja on saatavana nettiosoitteesta www.festool.fi

____________________________________

Merkkimäärä noin 4.960 (välilyöntien kanssa)

Lehdistötiedotteen lyhyt versio

Vallankumouksellinen eristesaha

Festoolin uusi akkueristesaha ISC 240 sahaa eristeet nopeasti, siististi ja kätevästi. Se edustaa vallankumouksellista tekniikkaa, koska sillä voi leikata sekä joustavia eristeitä (esimerkiksi mineraali- ja luonnonkuitueristeet) että myös kovapintaisia polyuretaani-, polystyreeni- ja mineraalikuitulevyjä nopeasti, tarkasti ja kätevästi. Sahan ergonominen malli ja kevyt paino varmistavat erinomaisen käyttömukavuuden. Erikoisteristä, sitkeävetoisesta EC-TEC-moottorista ja tehokkaista akuista koostuva yhdistelmä takaa nopean työskentelyn ja pitkäkestoisen akun. "Olemme luoneet uudella akkueristesahallamme täysin uudenlaisen järjestelmän eristeiden työstöön", kertoo Boris Seyfried – uuden sahan tuotepäällikkö – ja jatkaa: "Uusi sahamme työstää tehokkaasti ja siististi myös vaikeasti leikattavia joustavia luonnonkuitueristeitä, kuten puukuitu- tai hamppukuitueristeitä. Siten luonnonkuitueristeiden työstö nopeutuu ja työkalusta tulee entistä kiinnostavampi ammattilaisille ja asiakkaille." Uusi saha on uskomattoman hyödyllinen ja monipuolinen työkalu: sen aaltoterä sopii erinomaisesti joustavien eristeiden (esimerkiksi mineraalivilla ja luonnonkuitu) leikkaamiseen. Haritetun terän ja adapteripöydän avulla akkueristesaha soveltuu polyuretaani- ja polystyreenieristelevyjen ja puristuslujan mineraalivillan sahaukseen. Molempia teriä on saatavana kahtena eri pituutena: 240 ja 350 mm:n leikkuusyvyydellä. Aaltoterä leikkaa eristeen lähes pölyttömästi. "Poistoimuadapterin välityksellä koneeseen voi liittää järjestelmäimurin, joka varmistaa siistin ja terveellisen työskentelyn. Tällä uutuudellaan Festool tarjoaa nyt entistä kattavamman työkaluvalikoiman eristeiden tehokkaaseen työstöön: Eristesahat Univers SSU 200 ja IS 330 sopivat erinomaisesti puristusta kestävien puukuitueristeiden sekä polyuretaani- ja polystyreenieristelevyjen työstöön. Uuden eristesahan ISC 240 myötä Festoolin tuotevalikoima kasvaa kätevällä akkutyökalulla, joka mahdollistaa joustavien mineraali- ja luonnonkuitueristeiden työstön maks. 350 mm leikkuusyvyyteen asti. Kaiken kattava SERVICE all-inclusive -paketti koskee myös uutta eristesahaa ISC 240, joka tulee markkinoille toukokuussa 2018. Lisätietoja nettiosoitteesta www.festool.fi

____________________________________

Merkkimäärä noin 2.230 (välilyöntien kanssa)

Tekniset tiedot Akkueristesaha ISC 240 EB

Akun jännite				18 volttia

Iskuluku				3.000 min-1

Leikkaussyvyys			240 mm ja 350 mm

Iskunpituus				26 mm

Pölynpoistoliitännän 			Ø 27 mm

Paino 					2,5 kg vakioakulla (5,2 Ah)

2,3 kg Compact-akulla (3,1 Ah)

1,8 kg ilman akkua

Kuvakatsaus

|  | Kuva: Festool_ISC240_01.jpg Vallankumouksellinen eristesaha: Festoolin uusi akkueristesaha ISC 240 – saatavana toukokuusta 2018 lähtien. |
| --- | --- |
|  | Kuva: Festool_ISC240_02.jpg Uusi akkueristesaha ISC 240 – aaltoterän kanssa joustavien eristeiden (lasivilla, kivivilla ja luonnonkuitu) leikkaukseen (teräpituudet 240 ja 350 mm). Kuva: Festool_ISC240_03.jpg Uusi akkueristesaha ISC 240 – haritetun terän kanssa PUR-levyjen (kova polyuretaanivaahto) ja polystyreenieristelevyjen sahaukseen (teräpituudet 240 ja 350 mm). Kuva: Festool_ISC240_04.jpg Uusi akkueristesaha ISC 240 – aaltoterän ja ohjainkiskon ohjaustuen kanssa. Kuva: Festool_ISC240_05.jpg Pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa terän nopean ja helpon vaihdon – ihanteellinen erilaisten materiaalien ja materiaalivahvuuksien työstössä. |
|  | Kuva: Festool_ISC240_06.jpg Joustavat käyttömahdollisuudet mineraali-/luonnonkuitueristeiden ja PUR/PIR-levyjen leikkauksessa Kuva: Festool_ISC240_07.jpg Ergonominen yhdellä kädellä ohjattava työkalu (leikkaus katon päällä työkäsineitä käyttäen) Kuva: Festool_ISC240_08.jpg Eristeiden kätevä ja nopea leikkaus työmailla – harjattoman EC-TEC-moottorin ja laadukkaiden LiIon-akkujen avulla. |
|  | Kuva: Festool_ISC240_09.jpg Kulmantarkat ja siistit leikkaukset tarkkaan eristämiseen – minimoi jälkitöiden tarpeen Kuva: Festool_ISC240_10.jpg Ohjattu leikkaus – ohjainkiskon ja kulmaohjaimen avulla: Mahdollistaa viivasuorat ja kulmantarkat toistosahaukset. Kuva: Festool_ISC240_11.jpg Joustavakäyttöinen: Festoolin uusi eristesaha ISC 240 |
|  | Kuva: Festool_ISC240_12.jpg Uusi akkueristesaha ISC 240 leikkaa tehokkaasti ja siististi myös joustavat luonnonkuitueristeet (esimerkiksi puukuitu- tai hamppukuitulevyt), joiden leikkaus aiemmilla työkaluilla oli vaikeaa. |
|  | Soveltuu erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön: uusi akkueristesaha ISC 240 on aina kätevä työkalu myös ohjainkiskon ja kulmaohjaimen kanssa. Kuva: Festool_ISC240_13.jpg Kuva: Festool_ISC240_14.jpg |
|  | Haritettu terä leikkaa nopeasti, tarkasti ja kätevästi PUR/PIR-levyt (kova polyuretaanivaahto) ja polystyreenieristelevyt (teräpituudet 240 ja 350 mm). Kuva: Festool_ISC240_15.jpg Kuva: Festool_ISC240_16.jpg |
|  | Kuva: Festool_ISC240_17.jpg Verstaalla, telineillä ja katolla: tehokas 18 V:n LiIon-akku ja harjaton EC-TEC-moottori varmistavat nopean ja vaivattoman työskentelyn . Kuva: Festool_ISC240_18.jpg Festool tarjoaa kattavan valikoiman 18 V:n järjestelmän työkaluja. |

Kuvaviite: Festool GmbH