Levyjen entistä turvallisempi ja miellyttävämpi työstäminen

Festoolin uusi saha- ja työpöytä STM 1800

Festool laajentaa huhtikuussa 2020 työpisteen organisointiin käytettävien varusteiden valikoimaansa uudella, ainutlaatuisella ja mukana kuljetettavalla saha- ja työpöydällä STM 1800. Pöytätaso on varustettu puutuilla, jotka tukevat sekä levyt että työkappaleet luotettavasti ja mahdollistavat siten tarkan työskentelyn. Näin jopa 3100 x 2150 mm kokoiset levyt voi kiinnittää ja työstää ilman apuria vain yhden henkilön voimin. Työskentelykorkeuden voi säätää maks. 90 cm:n tasolle ja pöydästä voi muodostaa käsipyörösahan ja ohjainkiskon avulla mukana kuljetettavan levysahan.

Turvallinen työskentely

Uudella saha- ja työpöydällä STM 1800 Festool tarjoaa uuden ratkaisun verstaille ja asennustöihin, jonka avulla suuria levyjä voi käsitellä ilman apuria yhden henkilön voimin. Tavallisesti suuria levyjä työstetään verstaassa kiinteäasenteisilla laitteilla, jotka maksavat usein pitkälti yli 10.000 euroa. Näin kalliisiin koneisiin ei kuitenkaan jokainen yritys pysty investoimaan tai usein niille ei yksinkertaisesti löydy riittävästi tilaa. Myöskään matkatöihin ei ole ennen ollut sopivia joustavakäyttöisiä ratkaisuja. Tähän asti yksinkertaisin ja yleisin ratkaisu on ollut käyttää työkohteissa pukkeja tai itse tehtyjä tukia. Uudella STM 1800 -pöydällään Festool on tuonut markkinoille jotakin aivan uutta: ammattilaatuisen ratkaisun suurten levyjen käsittelyyn. Aukitaitettava pöytä laajentaa optimaalisesti järjestelmää ja siitä voi muodostaa hetkessä mukana kuljetettavan levysahan sahan ja ohjainkiskon avulla. Pöytätaso on kokonaan avattuna 1800 x 1800 mm ja se sisältää eri paikkoihin sijoitettuja pyökkipuutukia, jotka tarjoavat luotettavan tuen levylle/työkappaleelle. Näin levyjen erilaiset pitkittäis- ja poikittaissahaukset saadaan tehtyä turvallisesti ja irtisahatut palat jäävät aina pöydän pinnalle. STM-pöytää voi käyttää verstaassa ja matkatöissä myös hionta-, jyrsintä-, asennus- ja liimaustöiden työpöytänä. Kun pöytää ei parhaillaan tarvita, sen voi taittaa kätevästi ja tilaasäästävästi kokoon säilytystä varten. Kestävä teräsrunko takaa pöydän pitkän käyttöiän. Muoviosien ja peitetulppien ansiosta teleskooppiputket liukuvat kevyesti. Lisäksi pöytä on varustettu kestävillä pyörillä ja jarrulla, minkä ansiosta pöytää voi siirtää helposti - myös työkappaleen kanssa. Sekä rakennustyömaalla että verstaassa.

Optimaalinen ergonomia – siksi pöytää voi käyttää myös vain yhden henkilön voimin

Ergonomiseen ja selkää säästävään työskentelyyn: myös suuret, jopa 3100 x 2150 mm kokoiset levyt tai työkappaleet voi kiinnittää ja käsitellä vain yhden henkilön voimin. Kallistustoiminnon ansiosta. Lisäksi työskentelykorkeuden voi säätää tarpeen mukaan maks. 90 cm:n tasolle. Pöydän erityisen kokoontaittojärjestelmän avulla sen kuljetus on helppoa. Lisäksi pöydän voi pystyttää tarpeen mukaan joko pieneksi tai suureksi. Niin ikään kätevää: kaikki osat on kiinnitetty pöytään. Siten kaikki osat pysyvät tallessa ja ovat aina käyttövalmiina: puutuet, pitimet, nupit ja pyörät.

Mukana kuljetettava saha- ja työpöytä STM 1800 tulee ammattiliikkeisiin huhtikuussa. Lisätietoja nettiosoitteessa www.festool.fi (4.2.2020 alkaen online)

___________________________________

Merkkimäärä noin 3.350 (välilyöntien kanssa)

-----------------------------------------------------------------------------

Lyhyt lehdistötiedote

Miellyttävään levyjen käsittelyyn

Festoolin uusi saha- ja työpöytä STM 1800

Festool laajentaa huhtikuussa 2020 työpisteen organisointiin käytettävien varusteiden valikoimaansa uudella, ainutlaatuisella, mukana kuljetettavalla saha- ja työpöydällä STM 1800. Pöytätaso on varustettu puutuilla, jotka tukevat levyt ja työkappaleet luotettavasti ja mahdollistavat siten tarkan työskentelyn. Näin jopa 3100 x 2150 mm:n kokoiset levyt voi kiinnittää ja työstää ilman apuria vain yhden henkilön voimin. Työskentelykorkeuden voi säätää maks. 90 cm:n tasolle ja pöydästä voi muodostaa käsipyörösahan ja ohjainkiskon avulla mukana kuljetettavan levysahan.

-----------------------------------------------------------------------------

Tekniset tiedot 	STM 1800

Pöydän mitat (pxlxk) kokoontaitettuna	1150 x 250 x 700 mm

pöytätason minimikoko	1100 x 1050 mm {pöytätason_maksimikoko} 	1800 x 2100 mm

Säädettävä korkeus 	700 - 900 mm

Maks. kuormitus 	150 kg

työkappaleen maks. mitat (kallistustoiminnon kanssa)	3100 x 2150 mm

Paino 	34 kg

Kuvakatsaus

|  | Kuva: Festool_STM1800_01.jpg Festool laajentaa huhtikuussa 2020 työpisteen organisointiin käytettävien varusteiden valikoimaansa uudella, ainutlaatuisella, mukana kuljetettavalla saha- ja työpöydällä STM 1800. Kuva: Festool_STM1800_02.jpg |
| --- | --- |
|  | Kuva: Festool_STM1800_03.jpg Miellyttävään levyjen käsittelyyn: Festoolin uusi saha- ja työpöytä STM 1800 |
|  | Kuva: Festool_STM1800_04.jpg Kallistustoiminnon kanssa: jopa 3100 x 2150 mm:n kokoisille levyille. Levyn asettamisen helpottamiseksi pöytää voi kallistaa. |
|  | Kuva: Festool_STM1800_05.jpg Mukana kuljetettava ja kompaktin kokoinen: sahauspöydän voi taittaa kätevästi kokoon kuljetusta varten. Kuva: Festool_STM1800_06.jpg |
|  | Kuva: Festool_STM1800_07.jpg Kaikki osat on kiinnitetty tuotteeseen: puutuet. Siten kaikki osat pysyvät hyvässä tallessa. |
|  | Kuva: Festool_STM1800_08.jpg Korkeudensäätö: ergonomiseen ja selkää säästävään työskentelyyn |
|  | Kuva: Festool_STM1800_09.jpg Pöytä laajentaa optimaalisesti järjestelmää ja siitä voi muodostaa hetkessä mukana kuljetettavan levysahan sahan ja ohjainkiskon avulla. |

Kuvaviite: Festool GmbH

# Text boxes

Infolinja lukijoille

Tooltechnic Oy 
Mäkituvantie 7

FIN - 01510 Vantaa

Puh. +358 010 229 5110

www.tooltechnic.fi

tooltechnic@tooltechnic.fi

Ammattilehdistö ja lehtimiehet

Tooltechnic OY
Sara Sainio-Laitinen

Mäkituvantie 7

FIN - 01510 Vantaa

Puh. +358 10 229 5124

sara.sainio@tooltechnic.fi

JULKAISUKIELTO 04.02.2020 ASTI

– Ei saa julkaista ennen 4. helmikuuta 2020 –