Turvallisuutta parantava innovaatio

Uusi Festool-pöytäsaha TKS 80, joka on varustettu SawStop-teknologialla

Uudella TKS 80 -mallillaan Festool tuo markkinoille ensimmäisen ylivertaisella SawStop-teknologialla varustetun pöytäsahansa. "Uudessa pöytäsahassa TKS 80 yhdistyvät SawStop-teknologia ja ylivertainen Festool-sahojen laatu. "Emme ole jättäneet mitään sattuman varaan uuden pöytäsahan kehitystyössä. Saha sisältää muun muassa älykkään elektroniikkaratkaisun, joka tarkkailee jatkuvasti kokonaisjärjestelmän toimintatilaa ja varmistaa siten teknologian asianmukaisen toiminnan", kertoo Tobias Beisbarth – Festoolin uuden pöytäsahan tuotepäällikkö.

Lyhyesti selitettynä: SawStop-teknologian toimintatapa

Uusi pöytäsahaan sisäänrakennettu SawStop-teknologia suojaa entistä paremmin vakavilta työtapaturmilta. Tämän teknologian ytimen muodostaa patruuna, joka laukaisee alumiinikappaleen jousen avulla sahanterää vasten, jos pyörivä terä koskettaa ihmisen ihoa. Sahanterä pysähtyy ja häviää pöytätason alapuolelle alle viidessä millisekunnissa. Siten vakavien käsivammojen riski vähenee huomattavasti. Jos sahanterä rekisteröi ihmisen ihon kosketuksen, työkalu reagoi salamannopeasti: kuuluu pamahdus – ja kaikki hiljenee. Pöytäsahan nykyisen toimintatilan voi katsoa nopeasti optisesta näytöstä: Jos vihreä LED-valo palaa, SawStop-teknologia on käyttövalmis. SawStop-teknologian voi haluttaessa kytkeä pois päältä. Jos alumiinikappale on lauennut terää vasten, sahanterä ja patruuna täytyy vaihtaa. Tämän saa tehtyä muutamalla yksinkertaisella kädenliikkeellä, joten saha on taas hetkessä käyttövalmis: Avaa suojus, irrota ja vaihda sahanterä ja patruuna – helppoa eikö totta. Tämän jälkeen järjestelmä tarkistaa, että asennus on tehty oikein. Heti kun LED-valo palaa jatkuvasti vihreänä, voit jatkaa työskentelyä.

Uusi TKS 80 -pöytäsaha on saatavana kesäkuusta 2020 alkaen – lisätietoja saat nettiosoitteesta www.festool.fi/sawstop

___________________________________

Merkkimäärä noin 1.932 (välilyöntien kanssa)

Kuvakatsaus

|  | Kuva: Festool_TKS80_01.jpg Uudella TKS 80 -mallillaan Festool tuo markkinoille ensimmäisen ylivertaisella SawStop-teknologialla varustetun pöytäsahansa. |
| --- | --- |
|  | Kuva: Festool_TKS80_02.jpg Uusi pöytäsahaan sisäänrakennettu SawStop-teknologia suojaa entistä paremmin vakavilta työtapaturmilta. |
|  | Kuva: Festool_TKS80_03.jpg Uusi pöytäsahaan sisäänrakennettu SawStop-teknologia suojaa entistä paremmin vakavilta työtapaturmilta. |
|  | Kuva: Festool_TKS80_04.jpg Turvallisuutta parantava innovaatio: Uusi Festool-pöytäsaha TKS 80, joka on varustettu SawStop-teknologialla |
|  | Kuva: Festool_TKS80_05.jpg Tämän teknologian ytimen muodostaa patruuna, joka laukaisee alumiinikappaleen jousen avulla sahanterää vasten, jos pyörivä terä koskettaa ihmisen ihoa. |
|  | Kuva: Festool_TKS80_06.jpg |
|  | Kuva: Festool_TKS80_07.jpg Kuva: Festool_TKS80_08.jpg |

Kuvaviite: Festool GmbH